博物馆金库门质量标准

博物馆金库门的质量标准是根据1（A）级金库门的制造和安装符合中华人民共和国公共安全标准《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和中华人民共和国金融行业标准--银行金库《JR/T0003-2000》、《金库门JR/T0001-2000》，锁具的制造和安装符合中华人民共和国金融行业标准《组合锁JR/T0002-2000》。

博物馆金库门性能说明：

1、门框用特制的异型专用角钢，全方位焊接，确保整体刚性。

2、金库门中门系主门里套备用门，安全隐蔽，不占用外部空间。主门板为6mm强化钢板，内衬有整体“银工合金”达50mm可抵御电锤、电钻、氧一乙炔火焰切割，防暴时限为30分钟，达到A级，级别等同于人总行JR/T0001—2000《金库门》标准：一级，防破坏时间大于30分钟。

3、库门左右两边全幅不锈钢板栓，库门关闭时，即使铰链被破坏，也能保证门框与之紧密相扣。

4、门铰链设计独具特点，重型门轴内装有多种轻驱轴承，开启轻便灵活，开启力＜147N。

5、执行机构全部采用齿轮、齿条传动，零部件不锈钢制做，运动灵活，精密准确。门栓在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

6、门腔内部装有防非法强力破坏的自动重锁装置，强度与门插舌强度相当，触发后抵抗非开启时间不少于80mim。

7、内部配置美国公司生产的四片一亿次组合的机械密码锁 ,具有U．L标志，精密可靠，符合JR/T0002—2000《组合锁》标准要求。

8、配置全不锈钢栅门。

9、整体外形均采用304不锈钢发纹板装饰处理，美观大方。