金库门生产标准

一樘合格的金库门制造和安装需要符合中华人民共和国公共安全标准《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和中华人民共和国金融行业标准--银行金库《JR/T0003-2000》、《金库门JR/T0001-2000》，锁具的制造和安装符合中华人民共和国金融行业标准《组合锁JR/T0002-2000》。

金库门具有防火、防潮、防盗、防火焰切割、防钻、防冲击等各种功能和具备（A/B/C/M ）四种防护级别。

金库门性能说明：

1、门框用特制的异型专用角钢，全方位焊接，确保整体刚性。

2、金库门中门系主门里套备用门，安全隐蔽，不占用外部空间。主门板为6mm强化钢板，内衬有整体“银工合金”达50mm可抵御电锤、电钻、氧一乙炔火焰切割，防暴时限为30分钟，达到A级，级别等同于人总行JR/T0001—2000《金库门》标准：一级，防破坏时间大于30分钟。

3、库门左右两边全幅不锈钢板栓，库门关闭时，即使铰链被破坏，也能保证门框与之紧密相扣。

4、门铰链设计独具特点，重型门轴内装有多种轻驱轴承，开启轻便灵活，开启力＜147N。

5、执行机构全部采用齿轮、齿条传动，零部件不锈钢制做，运动灵活，精密准确。门栓在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。